ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ

___________________

ПОГОДЖЕНО                                                                                     ПОГОДЖЕНО

Директор ПП ЕКСПРЕС ЗВ’ЯЗОК

__________________                                                 ___________________ Кривоносов С.О.

СТАНЦІЯ ЗАРЯДУ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

АЕАО.421411.001 ТЗ

Дніпро́  2020

Зміст

1 Найменування, шифр та підстава для виконання робіт ..................................................................................... 3

2 Мета виконання розробки, індекс зразка ........................................................................................................... 3

3 Технічні вимоги ...................................................................................................................................................... 3

3.1 Склад станції .................................................................................................................................................... 3

3.2 Вимоги за призначенням ............................................................................................................................... 3

3.3. Конструктивні вимоги .................................................................................................................................... 4

3.4 Вимоги по електроживленню ........................................................................................................................ 5

3.5 Вимоги надійності ........................................................................................................................................... 6

3.6 Вимоги безпеки ............................................................................................................................................... 6

3.7 Вимоги стандартизації та уніфікації ............................................................................................................... 7

3.8 Вимоги технологічності................................................................................................................................... 7

4 Техніко-економічні вимоги ................................................................................................................................... 8

5 Вимоги по видах забезпечення ............................................................................................................................ 8

5.1 Вимоги до метрологічного забезпечення..................................................................................................... 8

5.2 Вимоги до програмного та інформаційного забезпечення ........................................................................ 8

6 Вимоги до сировини, матеріалів та комплектуючих .......................................................................................... 9

1 Найменування, шифр та підстава для виконання робіт

Згідно вимог технічного завдання розробляється станція заряду електромобілів, шифр розробки СЗЕ. Підстава для виконання робіт – замовлення компанії ТОВ _____________ на розробку та організацію серійного випуску станції заряду електромобілів.

2 Мета виконання розробки, індекс зразка

Розробка виконується з метою отримання робочої конструкторської документації для серійного виробництва станції заряду в умовах України та реалізації як в межах України так і на експорт.

Індекс зразка EVCS-32-4 (Electric vehicle charging station 32 A, 4 канали).

Код по міжнародній системі класифікації МКТУ: 090083 (пристрої зарядні для електричних акумуляторів)

3 Технічні вимоги

3.1 Склад станції

До складу входять:

- станція

- комплект монтажних частин

- комплект ЗІП

- комплект експлуатаційної документації

3.2 Вимоги за призначенням

3.2.1 Станція повинна забезпечувати заряд до 4-х електромобілів з сумарним током 32 А від змінної напруги 165 … 245 В частотою 47,5 – 63 Гц.

3.2.2 Станція повинна обслуговувати електроавтомобілі з типами конекторів під’єднання – тип 1 та тип 2.

3.2.3 Для заряду електромобілів станція повинна забезпечувати токи:

- один електромобіль – до 32 А

- два автомобілі – до 32 А на кожен

- три автомобілі – до 32 А на кожен

- чотири автомобілі – до 32 А на кожен.

Розподіл токів заряду повинен здійснюватись автоматично без за діяння споживача чи оператора.

3.2.4 Конектор станції повинен мати унікальний ідентифікатор (номер) для можливості його вводу споживачем у мобільний додаток. Станція повинна мати свій унікальний ідентифікатор для реєстрації в мережі таких станцій у мобільному додатку.

При підключенні конектора заряду станція повинна здійснювати тестовий контроль електромобіля та вказувати споживачу на його смартфоні в мобільному додатку параметри стану акумулятора та необхідної кількості заряду.

Заряд повинен здійснюватись для споживачів, які мають на момент зарядки сплачений аванс в сумі не менше ніж вартість зарядки. Контроль заряду повинен документуватись для кожного з 4-автомобілів окремо. Кошти, що відповідають вартості заряду повинні вираховуватись зі сплаченого авансу.

3.2.5 Станція повинна надавати в мобільний додаток інформацію:

- щодо занятості/доступності в поточний момент;

- стан заряджання

- величину отриманого заряду

Примітка. Остаточний набір інформації визначається при проектуванні та оформляється протоколом до поточного ТЗ..

3.2.6 Облік отриманої потужності повинен здійснюватись сертифікованим вимірювальним приладом (лічильником). Період повірки вказується в документах на лічильник.

3.2.7 Коефіцієнт корисної дії у всіх режимах роботи (без врахування потужності вентиляції) не повинен бути менше 95% (відношення потужності заряду до потужності споживання станції).

3.3. Конструктивні вимоги

3.3.1 Конструкція станції повинна передбачати можливість експлуатації на відкритих площадках.

3.3.2 Конектори для під’єднання до електромобіля повинні бути в складі кабелів, загальна довжина кабеля й конектора від конструкції шафи станції - 2 м. При відсутності заряджання конектор з кабелем повинні кріпитись на шафі. Кріплення повинно виключати можливість неправильного встановлення та самовільного вивільнення конектора. На станції повинні бути по два конектори типу 1 та типу 2.

3.3.3 Конструкція станції повинна передбачати багатократний доступ до внутрішнього простору з метою проведення регламентних робіт.

3.3.4 Станція повинна забезпечувати роботу в умовах зовнішніх температур від мінус 30 до плюс 50 оС. При цьому не допускається робота вентиляції.

3.3.5 Склад КМЧ повинен надавати можливість установки станції у вибраних місцях та монтаж силової частини підведення.

3.3.6 Зовнішній вигляд станції повинен бути розроблений по результатах проектування дизайнерських варіантів. Зовнішній вигляд повинен проходити затвердження замовника проекту.

3.3.7 Підведення живлення до станції повинно забезпечуватись з нижньої частини станції, та бути надійно захищене від несанкціонованого доступу.

3.4 Вимоги по електроживленню

3.4.1 Станція повинна бути забезпечена електроживленням змінного струму однієї фази з напругою 198…242 В частотою 47,5…52,5 Гц та потужністю 15-30 кВт. ?????????

3.4.2 Нульовий потенціал живлення повинен бути розв’язаний від шини заземлення. Станція повинна контролювати різницю потенціалів між нульовим потенціалом та шиною заземлення. При появі різниці потенціалів повинен спрацьовувати автомат відключення станції від мережі живлення.

3.4.3 Станція не повинна створювати промислових завад при роботі на заряд електромобілів згідно відповідних норм.

3.4.5 Станція повинна мати захист від перевищення напруги живлення вище 265 В. У таких випадках повинен спрацьовувати автомат відключення станції від напруги живлення. Станція в своєму складі повинна мати вбудоване джерело живлення, яке дасть змогу роботи на протязі 2 хв без забезпечення заряду електромобілів. Джерело живлення повинно дати можливість сповістити дані про аварійну ситуацію в мережу та на мобільні додатки.

3.5 Вимоги надійності

3.5.1 Станція повинна забезпечувати середнє напрацювання на відмову не менше 5000 годин на кожний канал зарядки.

3.5.2 Критерії відмови:

- неможливість проведення заряду по якомусь з каналів;

- неможливість отримання даних від станції в мережу та на мобільний додаток.

3.5.3 Гарантійне напрацювання на відмову 15000 годин.

3.5.4 Технічний ресурс 60000 годин.

3.6 Вимоги безпеки

3.6.1 Станція при виготовленні, транспортуванні, експлуатації та утилізації повинна бути пожежовибухобезпечна.

3.6.2 При виготовленні станції повинні виконуватись вимоги:

- всі неметалеві матеріали не повинні в режимі штатної експлуатації загоратись ти виділяти токсичні речовини;

- матеріали та покриття не повинні підтримувати горіння та самостійно горіти після видалення джерела вогню;

- заходи захисту від статичної електрики. Повинні бути передбачені конструктивні заходи для зняття статичної електрики з кабельної мережі перед під’єднанням до електроавтомобіля.

3.6.3 В станції повинні бути передбачені конструктивні, програмно-алгоритмічні та схемні рішення, які виключають можливість створення аварійних ситуацій на всіх етапах експлуатації.

3.6.4 Схемне та конструктивне виконання станції повинно виключати:

неадресне під’єднання конекторів кабелів;

втрату інформації при пропаданні електроживлення;

нагрів станції при всіх видах несправностей вище плюс 80 ºС.

Схемні, конструктивні рішення та правила безпеки при експлуатації повинні забезпечувати безпеку робочого персоналу.

Правила безпеки при експлуатації повинні бути наведені в експлуатаційній документації.

3.7 Вимоги стандартизації та уніфікації

3.7.1 При розробці станції та її складових разом з оригінальними виробами, повинні застосовуватись стандартні, уніфіковані та покупні вироби, а також раніше розроблені складальні одиниці та деталі аналогічного типу.

3.7.2 Складові частини станції повинні бути взаємозамінними в межах одного типу.

3.8 Вимоги технологічності

3.8.1 Конструкція станції повинна бути технологічною.

3.8.2 Виготовлення станції повинно производитись з використанням основних технологічних процесів, з максимальним застосуванняс стандартного та типового інструменту, технологічного оснащення.

3.8.3 Станція повинна виготовлятись у відповідності з технологічними процесами, що діють на підприємстві та затвердженими у встановленому порядку.

3.8.4 Повинна бути передбачена можливість кінцевого виготовлення станції по типу «викруткової технології» з попереднім виготовленням вузлів на підприємстві приладобудівного спрямування.

4 Техніко-економічні вимоги

4.1 В якості основних техніко-економічних показників створення станції визначаються:

- єдиноразові затрати по розробці станції з урахуванням затрат всіх задіяних організацій;

- орієнтовна вартість виготовлення серійного зразка станції;

- вартість затрат в експлуатації.

4.2 Єдиноразові затрати включають:

- вартість розробки РКД, програмного забезпечення, технологічної документації, супроводження виготовлення зразків та робіт суміжників;

- затрати на матеріали, комплектуючі та покупні вироби;

- прогнозовану вартість виготовлення та проведення випробувань дослідних зразків;

- вартість створення/модернізації експериментальної та виробничої бази розробника (виготівника) при необхідності.

4.3 Всі оцінки приводяться в доларах США з врахуванням ПДВ для економічних умов на момент часу проведення розрахунків.

5 Вимоги по видах забезпечення

5.1 Вимоги до метрологічного забезпечення

5.1.1 Засоби вимірювальної техніки, що застосовуються в ході виготовлення станції та її складових частин повинні проходити періодичну калібровку. У випадку застосування не стандартизованих засобів вимірювальної техніки, вони повинні бути атестовані.

5.1.2 В РКД на станцію повинен бути перелік параметрів вимірювання з діапазоном номінальних значень, допустимих відхилень, а також необхіда точність вимірів;

5.2 Вимоги до програмного та інформаційного забезпечення

5.2.1 Вимоги до середовища розробки програмного та інформаційного забезпечення.

Середовище розробки програмного та інформаційного забезпечення повинно бути відкрите ОС Linux, OC Android.

5.2.2 Розробник повинен вказати типи компіляторів та компіляційні ключі, передати замовнику по результатах розробки текст програмного забезпечення у висхідному вигляді та у вигляді файлів виконання.

5.2.3 Для прийняття програмного забезпечення повинно бути проведено тестування на штатних засобах, результат тестування повинен бути оформлений протоколом з наведенням методики тестування та результатів.

5.2.4 Розробник програмного забезпечення повинен надати замовнику протокол обміну між станцією та мережею, а також додатком користувача в текстовому вигляді з описом сповіщень.

6 Вимоги до сировини, матеріалів та комплектуючих

6.1 Станція повинна розроблятися з застосуванням сировини, матеріалів, комплектуючих та ЕРВ, що забезпечують збереження працездатності та задані характеристики в умовах дії факторів, що виникають на всіх етапах життєвого циклу, а також гарантують визначені характеристики.

6.2 Застосування комплектуючих повинно бути орієнтовано на елементи, строк появи яких на ринці не менше одного року, а прогнозний строк життя не менше восьми років.

6.3 Станція не повинна комплектуватись російською елементною базою, сировиною та матеріалами.

6.4 Комплектуючі повинні задовольняти вимогам по ресурсу, строку служби, надійності, умовам експлуатації.